## Slide 1
PR-04 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Python Aplicado à Saúde Digital
Monitoramento de dados de saúde em tempo real com Python
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
1
Aquisição, processamento e visualização de sinais biométricos em tempo real
3 h
Google Colab
Firebase Realtime DB
saúde digital
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard
Universidade de Brasília · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
do sinal ao software

## Slide 2
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
O desafio do curso
Uma fonte produz dados continuamente; vários participantes precisam observar e processar o mesmo fluxo.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
2
Situação-problema
Uma única fonte de dados gera sinais biométricos continuamente. Vários participantes precisam receber o mesmo fluxo e analisá-lo ao mesmo tempo.
Como representar e publicar os sinais com Python?
Como distribuir o mesmo fluxo para todos?
Como processar, visualizar e armazenar em tempo real?
Fonte biométrica
Firebase RTDB
Colab 1
Colab 2
Colab N
Pergunta-guia: como transformar um sinal físico em um fluxo de dados útil com Python?

## Slide 3
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
O que vamos construir
Um notebook Python independente para cada participante.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
3
Abrir o ambiente no Google Colab.
Ler dados do Firebase Realtime Database.
Manter uma janela temporal em memória.
Visualizar os sinais continuamente.
Aplicar processamento simples.
Armazenar as amostras em CSV.
Produto final
Um notebook Python independente para cada participante.
ECG: sinal elétrico do coração. PPG IR/vermelho: sinais ópticos pulsáteis.
ECG ← eletrodos/equipamento ECG PPG ← oxímetro/sensor óptico/wearable

## Slide 4
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
De onde podem vir os sinais?
Contexto fisiológico suficiente para compreender os dados — sem objetivo diagnóstico.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
4
ECG — atividade elétrica cardíaca
Como é medido: eletrodos na pele captam diferenças de potencial produzidas pela atividade elétrica do coração.
Fontes possíveis: ECG de repouso, monitor multiparamétrico, Holter/event monitor ou AFE (Analog Front-End)/sensor com eletrodos.
Uso clínico: auxilia a avaliar frequência, ritmo e condução elétrica e pode mostrar padrões relevantes para arritmias e outras alterações cardíacas.
Faixa de frequências entre 0,5 Hz e 40 Hz.
PPG — pulso óptico periférico
Como é medido: LEDs e fotodetector acompanham mudanças pulsáteis na luz transmitida/refletida pelo tecido.
Fontes possíveis: oxímetro de dedo, sensor MAX30102, relógio/wearable ou outro módulo PPG.
Uso clínico: fornece frequência de pulso; em um oxímetro calibrado, os canais vermelho e infravermelho também são usados para estimar SpO₂.
Faixa de frequências entre 0,5 Hz e 5 Hz.
No curso: trabalhamos com ECG e PPG brutos sintéticos; não calcularemos SpO₂ nem faremos interpretação diagnóstica.

## Slide 5
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Ruído e artefatos: o que pode aparecer nos sinais?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
5
ECG
Deriva de base: respiração, movimento ou contato pele–eletrodo → a linha de base sobe e desce lentamente.
Movimento / músculo: tremor e atividade muscular → oscilações irregulares e picos falsos.
Rede elétrica: acoplamento de 50/60 Hz → ondulação rápida sobre o traçado.
Saturação: limite do AFE/ADC ou ganho excessivo → picos ficam “cortados”.
PPG
Movimento: dedo/pulso/sensor se desloca → o artefato pode se confundir com o próprio pulso.
Contato / pressão: sensor frouxo ou muito apertado → muda amplitude e forma.
Luz ambiente: luz alcança o fotodetector → offset, oscilação ou saturação.
Baixa perfusão / condições locais: temperatura, esmalte e outros fatores podem degradar medidas derivadas.
Efeito sobre a análise: artefatos podem ocultar eventos, criar falsos picos, deslocar a linha de base ou gerar valores derivados incorretos. Qualidade do sinal vem antes da interpretação.

## Slide 6
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Saúde Digital: do sinal ao dado útil
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
6
Sinal
Aquisição
Distribuição
Python
Informação
Medir
Converter um fenômeno em dados digitais.
Processar
Organizar, filtrar e extrair características.
Interpretar
Exige contexto e validação. Hoje não faremos diagnóstico.

## Slide 7
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Arquitetura desta edição
ECG e PPG são sintéticos, gerados em Python e distribuídos pela nuvem.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
7
Python gerador sintético
Firebase Realtime DB
Colab Aluno 1
Colab Aluno 2
Colab Aluno N
Neste curso: ECG e PPG são sintéticos, gerados em Python e publicados em tempo real. Cada participante recebe o mesmo fluxo e trabalha de forma independente no próprio Colab.

## Slide 8
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Modos do gerador sintético
As falhas são simulações didáticas, não modelos clínicos completos.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
8
Forma do sinal
NORMAL: traçado estável de referência.
NOISE: “granulado” rápido → ruído eletrônico/muscular.
BASELINE: linha de base deriva lentamente → respiração/contato.
MOTION: oscilações irregulares → movimento do paciente/sensor.
Eventos transitórios
SPIKE: pico isolado muito alto → transiente de contato/cabo/interferência.
Faixa e qualidade da amostra
CLIPPING: topo/fundo achatado → saturação; informação perdida.
OUTLIER: ponto extremo isolado → falha pontual de medição/transferência.
DROPOUT: salto em seq e lacuna temporal → pacote não recebido/publicado.
Uso no curso
Começamos em NORMAL. Os checkpoints 5, 6 e 7 indicarão quando mudar o modo.

## Slide 9
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
A fonte de dados é intercambiável
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
9
Fonte usada no curso
Python sintético ↓ mesmo contrato de dados ↓ Firebase RTDB
Fonte real alternativa
Sensores + ESP32-S3 ↓ mesmo contrato de dados ↓ Firebase RTDB
Contrato de dados: o trabalho do aluno depende do esquema recebido (session_id, seq, sample_start, fs, ECG e PPG), e não de como esses dados foram produzidos.

## Slide 10
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Onde o Python entra?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
10
Ler Firebase
Validar bloco
Buffer temporal
Processamento
Visualização
Armazenamento
Infraestrutura pronta
Gerador/publicador Python e configuração do Firebase são preparados antes da aula.
Laboratório do aluno
O notebook Colab evolui por checkpoints, sem instalação local.

## Slide 11
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Google Colab: Python no navegador
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
11
O que é?
O Google Colab é um ambiente de notebooks Jupyter hospedado na nuvem. Ele permite escrever e executar Python diretamente no navegador, sem instalar Python ou configurar um ambiente local.
um notebook mistura texto, código e resultados;
o código roda em um ambiente de execução remoto;
gráficos, tabelas e mensagens aparecem logo abaixo das células;
o arquivo .ipynb pode ser aberto, copiado e salvo no Google Drive.
Notebook Colab
Texto: objetivo da etapa x = np.arange(10) plt.plot(x, x**2) Saída: gráfico, tabela, mensagem...
Runtime Python
executado na nuvem

## Slide 12
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Como usaremos o Colab neste curso?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
12
Abrir o notebook do checkpoint correspondente.
Executar as células na ordem, usando o botão Run ou Shift+Enter.
Observar as saídas: dicionários JSON, mensagens, gráficos e tabelas.
Alterar apenas os trechos indicados no exercício e executar novamente.
Nos checkpoints de fluxo, deixar a célula de leitura ativa e interromper a execução quando solicitado.
import sys import numpy as np import requests import matplotlib.pyplot as plt FIREBASE_URL = "https://..." STREAM_PATH = "oficina/live"
Importante
O runtime do Colab é temporário. Se ele reiniciar, as variáveis e dados mantidos apenas em memória são perdidos e as células precisam ser executadas novamente.

## Slide 13
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Firebase Realtime Database: um banco JSON na nuvem
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
13
O que é?
O Firebase Realtime Database é um banco de dados hospedado na nuvem no qual os dados são organizados como uma árvore JSON e podem ser sincronizados em tempo real com clientes conectados.
cada caminho da árvore identifica um conjunto de dados;
os dados podem ser lidos por SDKs ou pela API REST — estilo de arquitetura para comunicação usando HTTP;
alterações podem ser entregues continuamente aos clientes;
regras de segurança definem quem pode ler e escrever.
oficina
live
ecg
ppg_ir
ppg_red
Neste curso
/oficina/live

## Slide 14
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Como usaremos o Firebase nos exemplos?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
14
1. Primeira leitura: REST
url = f"{FIREBASE_URL}/oficina/live.json" r = requests.get(url, timeout=10) pacote = r.json()
Um GET obtém o pacote que está armazenado naquele instante.
2. Fluxo contínuo: SSE
headers = { "Accept": "text/event-stream" } r = requests.get( url, headers=headers, stream=True)
A conexão permanece aberta e o Firebase envia as mudanças conforme elas ocorrem.
Publicador escreve pacotes
Firebase /oficina/live
Colab do aluno lê e processa
Regra do curso: os alunos usam o banco em leitura; somente o publicador controlado pelo instrutor escreve os pacotes.

## Slide 15
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Material entregue aos participantes
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
15
Notebooks do curso
checkpoint_00_ambiente_colab.ipynb checkpoint_01_primeira_leitura_firebase.ipynb checkpoint_02_fluxo_sse.ipynb checkpoint_03_buffer_tempo_aquisicao.ipynb checkpoint_04_visualizacao_sse.ipynb checkpoint_05_processamento_ecg.ipynb checkpoint_06_cliente_completo.ipynb checkpoint_07_desafio_processamento.ipynb
Publicador sintético
publicador_sintetico_firebase_colab.ipynb
Importante
A cópia entregue aos alunos gera e mostra os pacotes localmente, mas a publicação no Firebase fica desabilitada. Um único publicador, controlado pelo instrutor, alimenta o banco durante o curso.

## Slide 16
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Links do curso
Os endereços abaixo podem ser substituídos pela versão definitiva antes da oferta.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
16
Google Colab
https://colab.research.google.com/
Abrir Colab
Firebase — dados
https://oficina-python-saude-teste-default-rtdb.firebaseio.com/
Ver banco
Materiais no Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1E9b1Lwt3am7QmKsQM-t1VLBO3VT5u6TP?usp=sharing
Abrir pasta
URL usada pelos notebooks
https://oficina-python-saude-teste-default-rtdb.firebaseio.com/

## Slide 17
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Como os dados aparecem no Firebase?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
17
Caminho
/oficina/live
ecg, ppg_ir, ppg_red: vetores de amostras;
fs, n: frequência e tamanho do pacote;
sample_start, seq, session_id: continuidade e sessão;
source, timestamp_pub: origem e instante de publicação;
live é sobrescrito a cada novo pacote.

## Slide 18
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Três ritmos diferentes
A aquisição, a publicação e o redesenho da tela não precisam ocorrer na mesma frequência.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
18
Amostragem
Nesta oficina: 250 amostras/s. É o relógio que representa o fenômeno observado.
Publicação
50 amostras/pacote → aproximadamente 5 pacotes/s.
Tela
O gráfico pode ser redesenhado a cada ≈ 0,8 s sem mudar o sinal.
Regra central: t_sinal = sample_index / f_s

## Slide 19
CHECKPOINT 0
Ambiente Colab pronto
Abrir o notebook, importar as bibliotecas iniciais e confirmar que o ambiente está pronto para o curso.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
19
sys e NumPy
sys: consultar informações do Python executado no Colab. numpy (np): trabalhar com vetores numéricos e operações sobre as amostras de ECG e PPG.
requests e Matplotlib
requests: comunicar com o Firebase usando HTTP/REST e, depois, SSE. matplotlib.pyplot (plt): criar gráficos dos sinais.
Objetivo: todos com o ambiente operacional antes de abrir o fluxo.

## Slide 20
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Conectando o notebook ao Firebase: REST + SSE
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
20
FIREBASE_URL = "https://...firebaseio.com" STREAM_PATH = "oficina/live" url = f"{FIREBASE_URL}/{STREAM_PATH}.json" headers = {"Accept": "text/event-stream"} with requests.get( url, headers=headers, stream=True, timeout=(10, 35) ) as response: ...
O que é SSE?
Server-Sent Events é um fluxo HTTP unidirecional: o cliente abre uma conexão e o servidor envia eventos de texto quando o dado muda. • não exige um novo GET a cada atualização; • no Firebase REST, usamos Accept: text/event-stream; • eventos típicos: put e patch.
Por que não polling?
Se o nó mudar duas vezes entre duas consultas, um pacote pode passar despercebido.

## Slide 21
CHECKPOINT 1
Primeira leitura
Ler o pacote atual do nó do curso e reconhecer a estrutura antes de abrir o stream.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
21
pacote = ler_pacote_atual() p = validar_pacote(pacote) print(p["session_id"]) print(p["seq"]) print(p["sample_start"]) print(p["fs"], p["n"]) print(p["ecg"][:5])
O que observar
session_id seq sample_start fs e n primeiras amostras de ECG

## Slide 22
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Validar antes de usar
Não processe um pacote sem conferir estrutura, tamanho e continuidade.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
22
campos = ( "session_id", "seq", "sample_start", "fs", "n", "ecg", "ppg_ir", "ppg_red" ) n = int(pacote["n"]) if not ( len(pacote["ecg"]) == len(pacote["ppg_ir"]) == len(pacote["ppg_red"]) == n ): raise ValueError(...)
O que verificamos
campos obrigatórios;
tamanho das três séries;
nova sessão;
pacote duplicado/antigo;
salto de sequência/amostras.

## Slide 23
CHECKPOINT 2
Acompanhando o fluxo
Abrir o stream SSE, receber os eventos do Firebase e acompanhar session_id, seq e sample_start.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
23
Ideia central
O Firebase envia cada alteração pela conexão aberta. seq detecta pacotes ausentes e sample_start permite verificar a continuidade das amostras.
Bibliotecas acrescentadas neste checkpoint
json: transformar o texto JSON recebido pelo SSE em dicionários Python. · time: limitar a duração da captura e medir intervalos/latência.

## Slide 24
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Por que precisamos de um buffer?
Uma janela temporal mantém apenas os segundos mais recentes do sinal.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
24
Janela deslizante no relógio da aquisição 6250 6251 6252 … 6299 6350 6351
Amostra recebida
Tempo: t = k / f_s.
Amostra ausente
Inserimos NaN: o gráfico mostra uma interrupção em vez de unir dados que não são contíguos.
Cada número representa um sample_index.

## Slide 25
CHECKPOINT 3
Janela temporal
Manter os últimos segundos de sinal, reconstruir o tempo por índice/frequência e tornar perdas visíveis.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
25
expected = last_sample_end + 1 if sample_start > expected: for k in range(expected, sample_start): sample_buf.append(k) ecg_buf.append(np.nan) for i, value in enumerate(ecg): sample_buf.append(sample_start + i) ecg_buf.append(value)
Biblioteca acrescentada
collections.deque: buffer eficiente para acrescentar novas amostras e retirar as mais antigas sem deslocar toda a lista.

## Slide 26
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
De números a um sinal visível
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
26
Lista de valores
0.02, 0.07, 0.13, 0.92, -0.31, 0.05, 0.01, ...
Difícil perceber ritmo, ruído, tendência e artefatos.
Visualizar é tornar a estrutura temporal perceptível.

## Slide 27
CHECKPOINT 4
Gráfico no Google Colab
Visualizar ECG e PPG na mesma referência temporal, preservando lacunas quando houver perda de dados.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
27
latest = sample_buf[-1] tx = [ (k - latest) / fs for k in sample_buf ] ax[0].plot(tx, ecg_buf) ax[1].plot(tx, ir_buf, label="PPG IR") ax[1].plot(tx, red_buf, label="PPG Red")
Recurso acrescentado
IPython.display: clear_output() limpa a saída anterior e display() mostra a figura atualizada no mesmo espaço do Colab. O instante de chegada do pacote não é usado no eixo x.

## Slide 28
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Por que processar?
Processar não significa automaticamente “melhorar”: toda operação altera o sinal.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
28
Objetivos didáticos
reduzir ruído visual;
remover offset;
normalizar;
calcular estatísticas de janela;
comparar bruto × processado.
Processar não significa automaticamente “melhorar”: toda operação altera o sinal.

## Slide 29
CHECKPOINT 5
Uma operação simples com NumPy
Comparar ECG bruto e suavizado sem “atravessar” lacunas de dados representadas por NaN.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
29
Instrutor: alterar o gerador para MODO = "NOISE" antes deste checkpoint.
# Exemplo didatico: # processar cada trecho finito separadamente segmento = ecg[i:j] if len(segmento) >= 7: suave = np.convolve( segmento, np.ones(7)/7, mode="same" )
Importante: a suavização é apenas uma demonstração de processamento; não é filtro clínico nem medida diagnóstica.

## Slide 30
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Armazenar para poder reproduzir
Registrar as amostras torna o experimento verificável e reutilizável.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
30
registros.append([ session_id, sample_index, sample_index / fs, seq, i, ecg, ppg_ir, ppg_red, "OK" ]) # Em uma perda: status = "MISSING"
CSV do curso
sessão;
índice e tempo do sinal;
pacote;
três canais;
estado OK / MISSING.
Por quê? para reproduzir, inspecionar e comparar o que aconteceu no fluxo.

## Slide 31
CHECKPOINT 6
Cliente completo
Executar o cliente completo: SSE, sessões, tempo de aquisição, perdas, gráfico e CSV.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
31
Instrutor: alterar o gerador para MODO = "DROPOUT" para produzir perdas de pacotes.
Indicadores técnicos
pacotes recebidos/ausentes; amostras ausentes; duplicados/antigos; intervalo de rede; latência aproximada.
Depois da recepção
Pandas/CSV; processamento em janela; comparação de algoritmos; análise de qualidade.

## Slide 32
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Checkpoint 6 — novas bibliotecas para armazenar e analisar
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
32
csv e statistics
csv: gravar cada amostra recebida em um arquivo que poderá ser baixado e reutilizado. statistics: calcular medidas simples, como a mediana do intervalo e da latência da rede.
google.colab.files e pandas
google.colab.files: iniciar o download do CSV gerado no ambiente do Colab. pandas (pd): ler o CSV como um DataFrame, isto é, uma tabela que facilita inspeção e análise.
Quando aparecem? pandas e google.colab.files só são importados nas células em que passam a ser necessários.

## Slide 33
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Processamento específico para ECG e PPG
Exemplos didáticos preservados; parâmetros dependem do sinal e não constituem algoritmo clínico validado.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
33
ECG — exemplo didático
Remover deriva/ruído e localizar picos R para estimar a frequência cardíaca.
ec = bandpass(ecg, fs, 0.5, 40) r, _ = find_peaks( ec, distance=int(0.35*fs), prominence=0.25 ) fc = 60/np.median(np.diff(r)/fs)
PPG — exemplo didático
Isolar a banda pulsátil e localizar pulsos no canal infravermelho.
pp = bandpass(ppg_ir, fs, 0.5, 5) p, _ = find_peaks( pp, distance=int(0.35*fs), prominence=0.5*np.std(pp) ) fp = 60/np.median(np.diff(p)/fs)
scipy.signal: butter projeta o filtro, sosfiltfilt aplica a filtragem sem deslocar os picos no tempo e find_peaks localiza picos/pulsos.

## Slide 34
CHECKPOINT 7
Desafio final de processamento
Usar uma janela recebida do Firebase para extrair um indicador do ECG e outro do PPG e comparar os resultados.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
34
Instrutor: retornar o gerador para MODO = "NORMAL" antes do desafio.
Desafio A — ECG
Filtrar o ECG, detectar picos R, calcular FC e marcar os picos no gráfico.
Desafio B — PPG
Filtrar ppg_ir, detectar pulsos, calcular frequência de pulso e comparar com a FC.
Bônus
Comparar os dois canais PPG e discutir artefatos, qualidade de sinal e o atraso entre ECG e pulso sem interpretação diagnóstica. Se houver tempo, repetir com NOISE ou MOTION.

## Slide 35
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO
Fonte real alternativa: ESP32-S3 + sensores
A troca da fonte não altera o contrato de dados usado pelos notebooks.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
35
ECG eletrodos + AD8232/AFE
ESP32-S3 aquisição + sample_index
Publicador Python USB/UART ou Wi-Fi
Firebase RTDB
PPG
MAX30102 / sensor de oxímetro vermelho + IR
Sensores previstos
ECG: eletrodos descartáveis Ag/AgCl com front-end AD8232 (ou AFE/ADC biomédico equivalente). PPG: MAX30102, com LED vermelho, LED infravermelho e fotodetector.
Alternativa transparente para o aluno
O sistema real pode substituir o gerador sintético durante o mesmo curso. Mantendo sample_start, fs, ECG e PPG, os notebooks de análise permanecem os mesmos.

## Slide 36
FECHAMENTO
O pipeline completo
Do fluxo publicado ao arquivo reproduzível.
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
36
Assinar Firebase
Validar
Bufferizar
Processar
Visualizar
Salvar
1
Python conecta aquisição, nuvem e análise.
2
Dado biométrico exige qualidade, contexto e privacidade.
3
Protótipo educacional não é dispositivo médico.
Obrigado! Perguntas + demonstrações rápidas

## Slide 37
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R1 — Solução rápida de problemas
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
37
Sintoma
Verificar
Firebase retorna erro
URL, nó oficina/live, regras e conectividade
Cliente não recebe eventos
publicador está executando? stream SSE abriu?
Cliente mostra dados antigos
aguardar novo session_id
Pacotes duplicados
reconexão/estado inicial; cliente deve ignorá-los
Buraco no gráfico
verificar seq/sample_start; pode ser perda real
Gráfico lento
reduzir frequência de redesenho, não a taxa de aquisição
Colab parou
Runtime, conexão e célula interrompida

## Slide 38
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R2 — Publicador, Firebase e vários clientes
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
38
Publicador fonte única
Firebase Realtime DB
Colab 1
Colab 2
Colab N
O Firebase desacopla a fonte de dados dos notebooks: clientes podem entrar e sair sem interferir no publicador.

## Slide 39
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R3 — Por que publicar em blocos?
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
39
Aquisição
250 Hz: 250 amostras de cada canal por segundo no curso.
Firebase
50 amostras/pacote: cerca de 5 atualizações/s.
Colab
O stream entrega os pacotes; a figura pode ser redesenhada mais lentamente.
Agrupar reduz overhead sem usar o relógio da rede como relógio do sinal.

## Slide 40
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R4 — Contingência: publicador sintético em Colab
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
40
Publicador controlado pelo instrutor
publicador_sintetico_firebase_colab.ipynb
mesma URL e nó oficina/live;
modo NORMAL para o fluxo estável;
modos de ruído/artefato para discussão;
source = SIM identifica a origem sintética.

## Slide 41
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R5 — Segurança, privacidade e interoperabilidade
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
41
Projeto didático: dados sintéticos
Uma configuração simples é permitir leitura pública e bloquear toda escrita dos clientes:
{ "rules": { ".read": true, ".write": false } }
O publicador do instrutor usa ambiente confiável/Admin SDK; os alunos apenas leem.
Aplicação clínica real
dispositivo → gateway/backend autenticado → API segura;
transporte por HTTPS/TLS e autorização (p.ex. OAuth 2.0/SMART);
HL7 FHIR para recursos/dados clínicos e APIs;
ISO/IEEE 11073 quando aplicável à comunicação de dispositivos;
ciclo de vida de cibersegurança: IEC 81001-5-1.
FHIR organiza/intercambia dados; não é, por si só, um protocolo de segurança. Dados de saúde identificáveis são dados pessoais sensíveis no contexto da LGPD.

## Slide 42
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R6 — Artefatos e limitações dos sinais
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
42
movimento, contato, iluminação, posicionamento e ruído elétrico podem alterar o sinal;
saturação e faixa dinâmica podem esconder informação;
filtros mudam a forma de onda e precisam ser documentados;
atraso de rede/publicação é diferente do tempo de aquisição;
um valor visualmente “bonito” não garante validade fisiológica.
Neste curso
Os sinais e indicadores são usados para aprender programação, instrumentação e fluxo de dados — não para diagnóstico.

## Slide 43
RESIDÊNCIA EM TIC 53 · TRILHA PROGRAMAÇÃO · SLIDE DE RESERVA
R7 — Próximos passos
Prof. Dr. Guillermo Alvarez Bestard · Projeto Ocean · Residência em TIC 53
43
Programação e dados
Python e NumPy Pandas visualização bancos de dados APIs e dashboards
Saúde Digital e sistemas
sensores biomédicos processamento de sinais IoT sistemas embarcados IA na borda
O curso funciona como ponte entre Programação, IoT e Processamento de Sinais em Saúde Digital.